## Slide 1
MQTT协议讲解和实践（接入OneNET）
梦想还是要有的，万一实现了呢？

## Slide 2: 物联网协议谁主沉浮?
实时协议是物联网的一项根本性技术，在物联网领域发挥了重大的作用。目前物联网设备所广泛使用的四大实时协议:XMPP、HTTP、CoAP以及MQTT等可谓各擅所长、亦各有弊端。
在对比哪种协议更适合物联网之前，我们要先了解各种协议的偏重点。物联网终端节点一般都是存储和带宽受限的嵌入式设备。
XMPP协议基于XML，对于嵌入式设备来说，XML解析是超级困难的。
HTTP协议对于嵌入式设备来说属于重量级，也不是很合适。因为目前物联网中的很多设备都是资源受限型的，所以只有少量的内存空间和有限的计算能力。
CoAP的全称为受限应用协议，其开发目的在于允许资源相对有限的设备利用UDP而非TCP通过互联网实现通信。
MQTT协议是由IBM开发的一个即时通讯的协议，是为大量计算能力有限且工作在低带宽、不可靠网络的远程传感器和控制设备通讯而设计的一种协议。
Notes: 2.提供阶段，即DHCP服务器提供IP地址的阶段（DHCPoffer） 在网络中接收到DHCPdiscover发现信息的DHCP服务器都会做出响应，它从尚未出租的IP地址中挑选一个分配给 DHCP客户机，向DHCP客户机发送一个包含出租的IP地址和其他设置的DHCPoffer提供信息。
5.重新登录（DHCPrequest） 以后DHCP客户机每次重新登录网络时，就不需要再发送DHCPdiscover发现信息了，而是直接发送包含前一次所分配的IP地址的DHCPrequest请求信息。当DHCP服务器收到这一信息后，它会尝试让DHCP客户机继续使用原来的IP 地址，并回答一个DHCPack确认信息。如果此IP地址已无法再分配给原来的DHCP客户机使用时（比如此IP地址已分 配给其它DHCP客户机使用），则DHCP服务器给DHCP客户机回答一个DHCPnack否认信息。当原来的DHCP客户机收到此 DHCPnack否认信息后，它就必须重新发送DHCPdiscover发现信息来请求新的IP地址。

## Slide 3
物联网接入的挑战
物联网中的数据传输会面临很多问题，比如在网络不稳定的情况下，如果保证数据的传输没有问题，如何保证数据不被重复发送，连接断开后如何进行重连。总体来说，物联网的接入会面临以下几个方面的挑战：
  设备、传感器。物联网接入对终端采集和控制设备要求高，且终端的改造以及网络费用成本也比较高。另外，其对终端的能耗要求也比较高。
  网络。现有的网络传输贷款参差不齐，传输网络不稳定。
  服务器。高并发情况下，多客户端的接入能力以及消息处理能力。

## Slide 4: 为什么使用MQTT协议？
MQTT（英语全称，Message Queue Telemetry Transport）,中文翻译过来就是遥测传输协议：其主要提供订阅/发布模式，更为简约、轻量，易于使用，针对受限环境（带宽低、网络延迟高、网络通信不稳定），属于物联网（Internet of Thing）的一个传输协议。设计思想是开放、简单、轻量、易于实现。这些特点使它适用于受限环境。例如，但不仅限于此：
  特别适合于网络代价昂贵，带宽低、不可靠的环境。
  能在处理器和内存资源有限的嵌入式设备中运行。
  使用发布/订阅消息模式，提供一对多的消息发布，从而解除应用程序耦合。
  使用 TCP/IP 提供网络连接。
  提供Last Will 和 Testament 特性通知有关各方客户端异常中断的机制。运
  MQTT协议，设备可以很方便地连接到物联网云服务，管理设备并处理数据，最后应用到各种业务场景。
Notes: “op”字段：operator，表示当前报文是client请求还是server应答，为1时表示是client请求，为2时表示是server应答。
“htype”，“hlen”字段：hardware type，hardware length，分别表示client的网络硬件地址类型，长度，如“htype”为1，表示client的网络硬件是10M以太网类型，“hlen”为6，表示client的网络硬件地址长度为6byte（即以太网类型的6byte的MAC地址）。
“hops”字段：表示当前的DHCP报文经过的DHCP RELAY的数目，类似于IP头中的跳数字段，但含义完全不同，client或server发出DHCP报文时，该字段都被置为0，每经过一个DHCP RELAY，字段加1，此字段的作用是限制DHCP报文不要经过太多的DHCP RELAY，协议规定，当“hops”大于4（现在也有规定16）时，这个DHCP报文将被丢弃。
“xid”字段：client每次发送DHCP请求报文时选择的随机数，用来匹配server的相应报文是对应的哪个请求报文。
“secs”字段：由client 填充，用来表示client地址请求或续约过程中时间流逝的秒数。此字段已经没有太大意义，最初设计此字段是为了让DHCP SERVER在繁忙时优先处理此字段大的DHCP请求。
“flags”字段：在BOOTP中此字段是保留不用的，在DHCP协议中使用了其左边的最高位，格式如下：
        Flags字段格式
整个字段占16比特，最左边的B为广播响应标识位，其余为保留备用，必须被client置0。当client不能接受单播的DHCP响应报文时，必须把B置1，否则置0。而DHCP SERVER在回响应报文时是广播还是单播，就将根据此广播响应标识位来判断。
“ciaddr”字段：client ip address，表示client自己的IP地址。当client能够使用此IP地址接受IP报文时，就将该字段用此IP地址填充，否则置0。DHCP SERVER发现此字段不为0时，将按填充的IP地址直接将响应报文单播给client。
“yiaddr”字段：your ip address，表示server分配给client的IP地址。当DHCP SERVER响应client的DHCP请求时，将把分配给client的IP地址填入此字段。
“siaddr”字段：server ip address，表示client获得启动配置信息的server的IP地址。
“giaddr”字段：gateway ip address，记录第一个DHCP RELAY agent的地址。当client发出DHCP请求报文后，如果网络中存在DHCP RELAY，则第一个DHCP RELAY转发这个请求报文时，将把自己的IP地址填入此字段，随后的DHCP RELAY将不改写该字段，只是将“hops”加1。DHCP SERVER将根据此字段为客户端分配IP地址（必须为同一网段），再把响应报文由DHCP RELAY agent转发给client。
“chaddr”字段：client hardware address，记录client的实际硬件地址。DHCP SERVER一般根据此字段来唯一标识一个client。而且此字段必须与前面的“htype”“hlen”字段一致。如当“htype”“hlen”分别为1和6时，此字段必须填入6字节的以太网地址。
“sname”字段：server name，记录client获取启动配置信息的服务器名字。此字段由DHCP SERVER填写，而且是可选的，如果填写，必须为一个以0结尾的字符串。
“file”字段：Boot file name，记录client的启动配置文件名，由DHCP SERVER填写。可选，如果填写，必须是以0结尾的字符串。
“option”字段：可选变长选项字段，对于BOOTP，又称为“vendor”字段。此字段包含了大量可选的终端初始配置信息和网络配置信息。如决定终端的IP特性配置信息，域名信息，表识终端的特殊信息，终端的默认网关信息，WINS服务器的IP地址，用户使用IP地址的有效租期等等。正是因为有了此字段，DHCP协议才能够给client提供大量的配置信息，此字段采用“CLV”方式构成，即code:标识号，唯一标识后面的信息内容，占1bytes；length:长度，表示后面信息内容的长度，占1bytes； value:信息内容，其长度为length所指定，以bytes为单位。
当需要新的信息时，可以按照这种编码方式申请新的option即可，目前DHCP协议已经支持即成为标准的option已有近80项，具体内容可以参考RFC2132。由于option不断扩展，可以从最新的RFC中得到最新的option集合。其中最常用的option包括Dhcp message type, router IP,DNS IP, Wins IP，client id, server id等选项。
Dhcp message type：code = 53, length = 1, value= 1----8，此字段表示DHCP报文类型;
router IP ：code = 3, length = IP地址长度, value=client的默认网关的 IP地址；
DNS IP ：code = 6, length = IP地址长度的倍数, value= client的DNS服务器的IP地址序列；
Wins IP ：code = 44, length = IP地址长度的倍数, value= client的WINS服务器的 IP地址序列；
client id ：code = 61, length = client的网络硬件地址的长度＋2, value=“htype”+“hlen”+ client的网络硬件地址；
server id ：code = 54, length = IP地址长度, value= DHCP SERVER的IP地址；
对于BOOTP协议，此字段为64bytes，对于DHCP协议，此字段为64---312 bytes,当client想要更长时，可以与DHCP SERVER协商。由于“options”字段是个可变长度的，DHCP Client必须能够接受包含有312字节长度的“options”长度的DHCP报文，也就是说DHCP Client必须能够接受至少576字节长度的IP报文（DHCP报文部分：312+236，UDP头8，IP头20）。

## Slide 5: MQTT的优势
MQTT的设计思想是开源、可靠、轻巧、简单，MQTT的传输格式非常精小，最小的数据包只有2个比特，且无应用消息头。MQTT可以保证消息的可靠性，它包括三种不同的服务质量（最多只传一次、最少被传一次、一次且只传一次），如果客户端意外掉线，可以使用“遗愿”发布一条消息，同时支持持久订阅。MQTT在物联网以及移动应用中的优势有：
  可靠传输。MQTT可以保证消息可靠安全的传输，并可以与企业应用简易集成。
  消息推送。支持消息实时通知、丰富的推送内容、灵活的Pub-Sub以及消息存储和过滤。
  低带宽、低耗能、低成本。占用移动应用程序带宽小，并且带宽利用率高，耗电量较少。

## Slide 6: 服务质量（QoS）
MQTT 的设计初衷是为了在不可靠的网络中运作良好，为不同的场景提供了三个级别的服务质量，允许客户端指定自己想要的可靠性级别。
  QoS Level 0：至多一次
这是最简单的级别，无需客户端确认，其可靠性与基础网络层 TCP/IP 一致。
  QoS Level 1：至少一次，有可能重复
确保至少向客户端发送一次信息，不过也可发送多次；在接收数据包时，需要客户端返回确认消息（ACK 包）。这种方式常用于传递确保交付的信息，但开发人员必须确保其系统可以处理重复的数据包。
  QoS Level 2：只有一次，确保消息只到达一次
这是最不常见的服务质量级别，确保消息发送且仅发送一次。这种方法需要交换4个数据包，同时也会降低消息代理的性能。由于相对比较复杂，在 MQTT 实现中通常会忽略这个级别，请确保在选择数据库或消息代理前检查这个问题。

## Slide 7: MQTT中的服务质量水平划分
Notes: DHCPDISCOVER —— 客户机广播发现可用的DHCP服务器
DHCPOFFER —— 服务器响应客户机的DHCPDISCOVER报文,并向客户机提供各种的配置参数
DHCPREQUEST ——
  a)客户机向服务器申请地址及其他配置参数
  b)客户机重新启动后确认原来的地址及其他配置参数的正确性
  c)客户机向服务器申请延长地址及其他配置参数的使用期限
DHCPACK —— 服务器向客户机发送所需分配的地址及其他配置参
DHCPNAK —— 服务器通知客户机,其申请的地址无效,或者已经超期
DHCPDECLINE —— 客户机通知服务器,其分配的地址已经被其他设备所使用
DHCPRELEASE —— 客户机放弃其所使用的地址
DHCPINFORM —— 客户机向服务器申请本地的配置参数(当客户机的地址已经被分配时使用)
1.发现阶段，即DHCP客户机寻找DHCP服务器的阶段（DHCPdiscover） DHCP客户机以广播方式（因为DHCP服务器的IP地址对于客户机来说是未知的）发送DHCPdiscover发现信息来寻 找DHCP服务器，即向地址255.255.255.255发送特定的广播信息。网络上每一台安装了TCP/IP协议的主机都会接收到 这种广播信息，但只有DHCP服务器才会做出响应。 2.提供阶段，即DHCP服务器提供IP地址的阶段（DHCPoffer） 在网络中接收到DHCPdiscover发现信息的DHCP服务器都会做出响应，它从尚未出租的IP地址中挑选一个分配给 DHCP客户机，向DHCP客户机发送一个包含出租的IP地址和其他设置的DHCPoffer提供信息。 3.选择阶段，即DHCP客户机选择某台DHCP服务器提供的IP地址的阶段（DHCPrequest） 如果有多台DHCP服务器向DHCP客户机发来的DHCPoffer提供信息，则DHCP客户机只接受第一个收到的DHCPoffer 提供信息，然后它就以广播方式回答一个DHCPrequest请求信息，该信息中包含向它所选定的DHCP服务器请求IP地址 的内容。之所以要以广播方式回答，是为了通知所有的DHCP服务器，他将选择某台DHCP服务器所提供的IP地址。 4.确认阶段，即DHCP服务器确认所提供的IP地址的阶段（DHCPack） 当DHCP服务器收到DHCP客户机回答的DHCPrequest请求信息之后，它便向DHCP客户机发送一个包含它所提供的IP 地址和其他设置的DHCPack确认信息，告诉DHCP客户机可以使用它所提供的IP地址。然后DHCP客户机便将其TCP/IP协 议与网卡绑定，另外，除DHCP客户机选中的服务器外，其他的DHCP服务器都将收回曾提供的IP地址。 5.重新登录（DHCPrequest） 以后DHCP客户机每次重新登录网络时，就不需要再发送DHCPdiscover发现信息了，而是直接发送包含前一次所 分配的IP地址的DHCPrequest请求信息。当DHCP服务器收到这一信息后，它会尝试让DHCP客户机继续使用原来的IP 地址，并回答一个DHCPack确认信息。如果此IP地址已无法再分配给原来的DHCP客户机使用时（比如此IP地址已分 配给其它DHCP客户机使用），则DHCP服务器给DHCP客户机回答一个DHCPnack否认信息。当原来的DHCP客户机收到此 DHCPnack否认信息后，它就必须重新发送DHCPdiscover发现信息来请求新的IP地址。 6.更新租约 DHCP服务器向DHCP客户机出租的IP地址一般都有一个租借期限，期满后DHCP服务器便会收回出租的IP地址。如 果DHCP客户机要延长其IP租约，则必须更新其IP租约。DHCP客户机启动时和IP租约期限过一半时，DHCP客户机都会 自动向DHCP服务器发送更新其IP租约的信息。 7.获取配置参数（DHCPINFORM） 如果客户通过别的手段获得了网络地址，它可以使用DHCPINFORM请求获得其它配置参数，服务器接收 到DHCPINFORM包，并建立一个DHCPACK消息，在其中包括一些合适客户的配置参数，只是不包括分配网络 地址，检查现有的绑定，在信息中不填充'yiaddr'字段或租用时间参数。服务器取得DHCPINFORM包内的 'ciaddr'地址，而返回DHCPACK包。

## Slide 8: MQTT发布/订阅模式
发布/订阅模式即Pub/Sub，是传统客户端/服务器模型（客户端直接连接服务器）的替代。传统的客户端/服务器模型是客户端直接连接到服务端（Endpoint），而发布/订阅模式实现了客户端的解耦。客户端（Publisher，消息发布者）发送特定的消息到另一个客户端（Subscriber，消息接收者）。这意味着发布者和订阅者都无需关心对方的存在与否。它们之间还有第三个组件，即消息经纪人（Broker），所有的发布者和接收者都要连接到消息经纪人，消息经纪人会过滤所有到来的消息，并根据需要分发这些消息。
发布/订阅模式实现了发布者和订阅者之间的解耦，可以从多维度进行区分：
  空间解耦：发布者和订阅者均无需知道彼此的存在（比如对方的IP地址和端口）
  时间解耦：发布者和订阅者无需同时运行
  同步解耦：在发布或接收期间，双方组件的操作不会暂停
总的来说，发布/订阅模式从消息上对发布者和订阅者进行了解耦，并且通过对消息的过滤实现了只有某些客户端才能受到相应的消息。解耦包含了三个维度：空间、时间、同步。
Notes: 1.发现阶段，即DHCP客户机寻找DHCP服务器的阶段（DHCPdiscover） DHCP客户机以广播方式（因为DHCP服务器的IP地址对于客户机来说是未知的）发送DHCPdiscover发现信息来寻 找DHCP服务器，即向地址255.255.255.255发送特定的广播信息。网络上每一台安装了TCP/IP协议的主机都会接收到 这种广播信息，但只有DHCP服务器才会做出响应。
7.获取配置参数（DHCPINFORM） 如果客户通过别的手段获得了网络地址，它可以使用DHCPINFORM请求获得其它配置参数，服务器接收 到DHCPINFORM包，并建立一个DHCPACK消息，在其中包括一些合适客户的配置参数，只是不包括分配网络地址，检查现有的绑定，在信息中不填充'yiaddr'字段或租用时间参数。服务器取得DHCPINFORM包内的 'ciaddr'地址，而返回DHCPACK包。

## Slide 9
MQTT主题与主题过滤
MQTT是通过主题对消息进行分类的，本质上就是一个UTF-8的字符串，不过可以通过反斜杠表示多个层级关系。定阅与发布必须要有主题，只有当定阅了某个主题后，才能收到相应主题的payload,才能进行通信。
  主题层级分隔符—’/’
主题层级分隔符使得主题名结构化。如果存在分隔符，它将主题名分割为多个主题层级。
  多层通配符—’#’
“#”是用于匹配主题中任意层级的通配符。多层通配符表示它的父级和任意数量的子层级。多层通 配 符 必须位于它自己的层级或者跟在主题层级分隔符后面。
  单层通配符—’+’
“+”是只能用于单个主题层级匹配的通配符。在主题过滤器的任意层级都可以使用单层通配符，包括第一个和最后一个层级。然而它必须占据过滤器的整个层级
举个例子：
  building-b/floor-5：代表B楼5层的设备。
  +/floor-5：代表任何一个楼的5层的设备。
  building-b/#：代表B楼所有的设备。
Notes: 随着网络规模的扩大和网络复杂度的提高，网络配置越来越复杂，经常出现计算机位置变化（如便携机或无线网络）和计算机数量超过可分配的IP地址的情况，这时我们经常需要用到动态主机配置协议DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）。
DHCP协议是在BOOTP（Bootstrap Protocol）协议基础上发展而来，加入了对重新使用的网络地址的自动分配和附加配置选项的功能。

## Slide 10: MQTT拥有14种不同的消息类型
CONNECT：客户端连接到MQTT代理
2.CONNACK：连接确认
3. PUBLISH：新发布消息
4. PUBACK：新发布消息确认，是QoS 1给PUBLISH消息的回复
5. PUBREC：QoS 2消息流的第一部分，表示消息发布已记录
6. PUBREL：QoS 2消息流的第二部分，表示消息发布已释放
7. PUBCOMP：QoS 2消息流的第三部分，表示消息发布完成
8. SUBSCRIBE：客户端订阅某个主题
9. SUBACK：对于SUBSCRIBE消息的确认
10. UNSUBSCRIBE：客户端终止订阅的消息
11. UNSUBACK：对于UNSUBSCRIBE消息的确认
12. PINGREQ：心跳
13. PINGRESP：确认心跳
14. DISCONNECT：客户端终止连接前优雅地通知MQTT代理

## Slide 11: MQTT拥有14种不同的消息类型简单讲解

## Slide 12: OneNET平台的初见

## Slide 13
MQTT接入ONENET平台
用W5500实现MQTT协议接入OneNET平台流程

## Slide 14: 纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行！
官方网址：www.wisioe.com
技术论坛：www.w5500.cn
深圳炜世科技有限公司
技术支持：support@wisioe.com
联系电话：0755-86568556